## Slide 1: Telemetry for the Formula Student Sylvestre van Kappel
5

## Slide 2
Formula Student
Compétition internationale d’ingénierie réservée aux étudiants.
Valais Wallis Racing Team (VRT/WRT)
L’équipe de la HES-SO qui participe à la compétition.
Travail de diplôme
Réalisation du backend du système de télémétrie de la voiture.
Collaboration
Le frontend est réalisé par un étudiant en informatique de gestion
Contexte du projet
Notes: Zu erst Kontext des Projekts legen.
FS = Wettbewerb Formula.
Nur studenten
1 Fahrzeug pro Jahr
Frühling 2022 gegründet. 13 Si von 1. und 2. Jahr 7 Team Academy
Brauchen Tech. Kentnissen  Pga für signifikanten Vorschritte
Ziel: Fahrzeug bereits für Juni 2023

## Slide 3: Table des matière
Timeline
Choix de la technologie de transmission
Schéma bloc
Développement électronique
Notes: Aufträge kurz lesen/vorstellen

## Slide 4
Timeline
Jusqu’à aujourd’hui
Choix de la technologie de transmission
Développement de la carte électronique
A partir d’aujourd’hui
Programmation du backend
Mise en service du système de télémétrie

## Slide 5: TSAL
Système de sécurité qui surveille l’état électrique de la voiture et indique avec une alarme lumineuse un danger éventuel.
Une lumière verte continue indique que la voiture est sécurisée au niveau électrique.
Une lumière rouge clignotante indique que le circuit de haute tension est actif.
Lumière verte éteinte si le système a détecté une erreur.
Notes: Préciser que les circuit détecte les erreurs
Préciser que c’est une mesure et non un état intentionnel

## Slide 6
Schéma de principe
Notes: Batterie véhicule isolée par contacteurs
Batterie alim 12v cartes électroniques
Mesure de tension en sortie des contacteurs
Niveau de danger
Règles restrictives PROG ISO GALV CICUITS Séparés
Plausibilités RE INT MES
Led rouge clignotte tt le temps si danger
Compartiment batterie / arceau / cockpit

## Slide 7: Led Board
» Exigences
Leds rouges et vertes
Visible en plein soleil
Compact
Étanche
» Mise en œuvre
Prototype réalisé rapidement
Prototype conforme
» Problématique
Échauffement des leds
Diffusion de la lumière
14
Notes: Visible en plein soleil 3m
Compact
Étanche
Protoype
Luminosité ok
Échauffement pas ok
Solution de refroidissement

## Slide 8: Boîtier
2 pièces en aluminium symétriques
Refroidisseur
Filetage pour presse-étoupe
Diffuseurs en verre acrylique
Étanchéité assurée par un joint en pâte
Système de fixation à l’arceau
15
Notes: Aluminium – usiné à l’ At. Mec. École
Transmission de la chaleur
Diffuseurs
Presse étoupe / pâte à joint

## Slide 9
Prüfungsstrategie
DC-Bus des Fahrzeuges simulieren
Gleiches statisches und dynamisches Verhalten wie in der Realität
  System (TSAL) getäuscht
HIL Echtzeit Simulator
SCADA
Hardwaremodell
TSAL
Messinstrument
16
Notes: DC-Bus simulieren
HIL erlaubt SCADA mit Modell kommunizieren
Tsal verkabellt und getäuscht  gleiche betriebsbedinung wie im Realität
Messinstrument um Zeitverzögerung einzustellen und Verhalten zu bestätigen

## Slide 10
En bref…
Système fonctionnel
Conforme au règlement
Echauffement maîtrisé
Démonstrateur physique
Testé en conditions réelles
Budget respecté
17
Notes: END 15:00

## Slide 11: Châssis et aérodynamisme
18
Notes: 2 projets distincts
Avec 2 cahier des charges

## Slide 12: Châssis
20
Notes:   Structure tubulaire
  Ossature du véhicule
  Protection du pilote et éléments critiques

## Slide 13
D’où?
Règles FSAE et cahier des charges VRT
CAO châssis V8.0
Par où ?
Prise en main ANSYS
Préparation CAO
Analyse par éléments finis du châssis
Modification châssis V8.0->V10.1
SES
Validation + plans + exportation et découpe pièces
Jusqu’où?
Documentation technique (selon Deadline VRT)
Pourquoi?
Sécurité (intégrité et conformité)
Analyse structurelle châssis
21
Notes: SES = Structural Equivalency Spreadsheet

## Slide 14
Recherche matériaux alternatifs
D’où?
Tubes Acier S235(Re 235Mpa)
Par où?
Contraintes techniques selon FSAE (% éléments chimiques)
Recherche via GRANTA
Limites + filtres sur matériaux (40)
Disponibilité matériaux restants auprès des fournisseurs
Jusqu’où?
Choix E355+C
Pourquoi?
Augmenter Re
22
Notes: Dire châssis tubulaire soudé en intro
Augmenter limite élastique et avec sa diminuer tailles les tubes année prochain pour réduire le poids tout en maintenant la résistance mécanique équivalente
Granta = base donnée matériaux
Limites : % éléments max selon règles Filtres : soudabilité , prix , masse volumique
E355 : Re 355 MPa + 51 %

## Slide 15: Aérodynamisme
23
Notes: Augmenter l’adhérence pneu-bitume pour vitesse plus élevée en virage.
Création d’une force d’appui supplémentaire sur les roues à l’aide de la force normale créer par la vitesse de l’air agissant sur une surface profilée

## Slide 16: Aérodynamisme
Comment augmenter l’adhérence ? : Ffr ++
Finalité ? : Première ébauche aile avant et arrière
Naéro
Ffr
24
Notes: Ffr dépand de N (poids voiture + downforce aéro) et N dépendant de S et la vitesse de l’air au carré pour cela qu’il faut une surface aéro grande

## Slide 17
Aérodynamisme
D’où ?
Règles FSAE et cahier des charges VRT
Par où ?
Prédimensionnement des ailes
Jusqu’où?
Documentation technique (selon Deadline VRT)
Recherche profilé NACA
Conception de prototypes d’aile en CAO
Procédés de fabrication et matériaux
Réflexion sur un DRS
25
Notes: SES = Structural Equivalency Spreadsheet

## Slide 18
En bref…
Châssis V10.1 validé
Matériau alternatif E355+C conforme trouvé
Proposition kit aérodynamique faite
Délais rendus techniques respectés
Problèmes fournisseur surmontés
Vision future
26
Notes: Design carrosserie en fonction du kit aéro

## Slide 19: Cooling system
27
Notes: Refroidissement des batteries
Règlement limite T° 60°C

## Slide 20: Merci de votre attention